线路架设工（中级）技能操作考核大纲及评分标准

一、考核目的

通过考核加深线路架设工对输配电线路专业理论知识的理解，检验线路架设工运用理论知识解决实际问题的能力，使线路架设工掌握输配电线路架设的关键技能，培养线路架设工安全文明施工意识 。

- 考核项目

1、架空输配电线路金具识别

根据给出的金具，能够准确、快速的说出金具的名称、型号及金具的用途。

2、110kV架空线路悬式绝缘子串地面组装

查阅图纸资料，明确金具、绝缘子型号及数量，了解组装工艺要求。根据110kV悬式绝缘子串组装图，选择材料并完成组装。

- 光学经纬仪的基本操作/水泥杆单杆基础施工分坑测量操作(二选一)

熟练架设仪器，掌握线路档距、转角度数及高程的测量。

在熟练使用经纬仪的基础上，掌握水泥杆单杆基础施工分坑测量操作，能够准确快速找出基坑的中心点及四个顶点。

4、10kV架空配电线路验电、挂设接地线

正确使用验电器进行验电，掌握悬挂接地线的正确方法，并能很好地悬挂接地线。

5、攀登钢筋混凝土电杆安装单横担

掌握横担的安装，达到工艺标准。

三、考核设置

本次考核共设五个项目，项目一权重为15%、项目二权重为10%、项目三权重为25%、项目四权重为25%、项目五权重为25%。由指定考评员根据每个项目考核标准进行考核。每个项目满分均为100分，最终考核成绩=项目一得分*15%+项目二得分*10%+项目三得分*25%+项目四得分*25%+项目五得分*25%。最终考核成绩≥60分则认定考核通过，否则考核不通过。

四、考核标准

| 考核项目一 | 架空输电线路金具识别 |
| --- | --- |
| 考核要点 及其要求 | 1、现场提供20种及以上各种型号线路金具，由考评员随机抽取10种金具给被考人识别。 2、本项目为单人操作。 |
| 现场设备 工具、材料 | 1、工器具、材料：各种悬垂线夹、耐张线夹、接续金具、连接金具、保护金具。 2、被考人自备工作服。 |
| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 线路金具一 | 1、准确识别金具名称。 2、准确识别金具型号。 3、准确回答金具用途。 | 10 | 1、金具名称识别不准确，扣4分。 2、金具型号识别不准确，扣3分。 3、金具用途回答不准确，扣3分。 |
| 2 | 线路金具二 | 1、准确识别金具名称。 2、准确识别金具型号。 3、准确回答金具用途。 | 10 | 1、金具名称识别不准确，扣4分。 2、金具型号识别不准确，扣3分。 3、金具用途回答不准确，扣3分。 |
| 3 | 线路金具三 | 1、准确识别金具名称。 2、准确识别金具型号。 3、准确回答金具用途。 | 10 | 1、金具名称识别不准确，扣4分。 2、金具型号识别不准确，扣3分。 3、金具用途回答不准确，扣3分。 |
| 4 | 线路金具四 | 1、准确识别金具名称。 2、准确识别金具型号。 3、准确回答金具用途。 | 10 | 1、金具名称识别不准确，扣4分。 2、金具型号识别不准确，扣3分。 3、金具用途回答不准确，扣3分。 |
| 5 | 线路金具五 | 1、准确识别金具名称。 2、准确识别金具型号。 3、准确回答金具用途。 | 10 | 1、金具名称识别不准确，扣4分。 2、金具型号识别不准确，扣3分。 3、金具用途回答不准确，扣3分。 |
| 6 | 线路金具六 | 1、准确识别金具名称。 2、准确识别金具型号。 3、准确回答金具用途。 | 10 | 1、金具名称识别不准确，扣4分。 2、金具型号识别不准确，扣3分。 3、金具用途回答不准确，扣3分。 |
| 7 | 线路金具七 | 1、准确识别金具名称。 2、准确识别金具型号。 3、准确回答金具用途。 | 10 | 1、金具名称识别不准确，扣4分。 2、金具型号识别不准确，扣3分。 3、金具用途回答不准确，扣3分。 |
| 8 | 线路金具八 | 1、准确识别金具名称。 2、准确识别金具型号。 3、准确回答金具用途。 | 10 | 1、金具名称识别不准确，扣4分。 2、金具型号识别不准确，扣3分。 3、金具用途回答不准确，扣3分。 |
| 9 | 线路金具九 | 1、准确识别金具名称。 2、准确识别金具型号。 3、准确回答金具用途。 | 10 | 1、金具名称识别不准确，扣4分。 2、金具型号识别不准确，扣3分。 3、金具用途回答不准确，扣3分。 |
| 10 | 线路金具十 | 1、准确识别金具名称。 2、准确识别金具型号。 3、准确回答金具用途。 | 10 | 1、金具名称识别不准确，扣4分。 2、金具型号识别不准确，扣3分。 3、金具用途回答不准确，扣3分。 |

| 考核项目二 | 110kV架空线路悬式绝缘子串地面组装 |
| --- | --- |
| 考核要点 及其要求 | 1、根据110kV悬式绝缘子串组装图，选择材料并完成组装。 2、组装好的绝缘子符合工艺要求。 3、本项目为单人操作。 |
| 现场设备 工具、材料 | 1、主要工器具：个人工器具、防护用具、围栏、安全标示牌、拔销器、5000V绝缘电阻表、抹布。 2、主要材料：U型螺栓U-1880型、球头挂环Q-7、7-8片悬式绝缘子XP-70型、单联碗头W-7型、悬式线夹XGU-3型、铝包带、弹簧销、1m导线LGJ-185型。 3、被考人自备工作服、绝缘鞋，可以自带个人工具。 |
| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 着装 | 工作服、绝缘鞋、安全帽、手套穿戴正确。 | 2 | 1、未着装，扣2分。 2、着装不规范，每项扣1分。 |
| 2 | 工器具选用 | 工器具选用满足作业需要，工器具做外观检查。 | 3 | 1、工器具选用不当，扣2分。 2、工器具未做外观检查，扣1分。 |
| 3 | 根据图纸选择材料 | 1、导线型号选择。 2、钢芯铝绞线检查。 3、线路金具检查。 | 30 | 1、导线型号选择不正确，扣5分。 2、绝缘子选择不正确，扣5分。 3、金具型号和数量选择不正确，每件扣5分。 |
| 4 | 材料检查 | 1、绝缘子检查。 2、钢芯铝绞线检查。 3、线路金具检查。 | 20 | 1、未检查导线，扣2分。 2、未检查清扫绝缘子，扣2分。 3、未检查金具外观，每件扣2分。 |
| 5 | 组装 | 1、各种材料的摆放正确。 2、弹簧销安装到位。 3、开口销开口。 4、现场清理。 | 40 | 1、材料摆放顺序不正确，扣10分。 2、弹簧销不到位，每处扣3分。 3、开口销未开口，每处扣2分。 4、绝缘子、螺栓方向不一致，扣5分。 5、现场清理不干净，扣5分。 |
| 6 | 安全文明生产 | 1、符合安全文明生产要求。 2、工器具在操作中归位。 3、工器具及材料不应乱扔乱放。 | 5 | 1、不符合安全文明生产要求，扣2分。 2、操作中工器具未归位，扣2分。 3、工器具及材料乱扔乱放，每件扣1分。 |

| 考核项目三 （选项一） | 光学经纬仪的基本操作 |
| --- | --- |
| 考核要点 及其要求 | 1、给定条件：考场设在专用场地进行，场地无障碍。 2、工作环境：选取一平坦地面，面积不小于3m×3m。 3、选择工具，做外观检查。 |
| 现场设备 工具、材料 | 1、工具：J2光学经纬仪、丝制手套、榔头（2磅）。 2、材料：(20圆木桩、铁钉（25mm）或记号笔。 3、被考人自备工作服、绝缘鞋，可以自带个人工具。 |
| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 着装 | 工作服、绝缘鞋、安全帽、手套穿戴正确。 | 5 | 1、未着装，扣5分。 2、着装不规范，每项扣1分。 |
| 2 | 工具选用 | 工器具选用满足作业需要，工器具做外观检查。 | 5 | 1、工器具选用不当，扣3分。 2、工器具未做外观检查，扣2分。 |
| 3 | 仪器安装 | 将三脚架高度调节好后架于测站点上，仪器从箱中取出，将仪器放于三脚架上，转动中心固定螺旋。 | 10 | 1、未调节好三脚架操作高度，扣3分。 2、一手握扶照准部，一手握住三角机座，不正确扣4分。 3、将仪器固定于脚架上，不能拧太紧，留有余地，不正确扣3分。 |
| 4 | 光学对点器对中 | 旋转对点器对中，拉伸对点器镜管，两手各持三脚架中两脚，另一脚用右（左）手胳膊与右（左）腿配合好，将仪器平稳托离地，来回移动，将仪器平稳放落地，将分化板的小圆圈套住桩上小铁桩，仪器调平后再滑动仪器调整。 | 15 | 1、操作不正确，扣4分。 2、重复操作每次扣2分。 3、小圆圈未套住桩上小铁桩扣4分。 4、小圆圈未完全套住桩上小铁桩1分。 |
| 5 | 调整圆水泡 | 将三脚架踩紧或调整各脚的高度，使圆水泡中的气泡居中。 | 5 | 圆水泡中的气泡未居中，扣5分。 |
| 6 | 精确对中 | 将仪器照准部转动180°后再检查仪器对中情况，拧紧中心固定螺栓。仪器调平后还要再精细对中一次，使小铁钉准确处于分化板的小圆圈中心。 | 5 | 不正确，扣5分。 |
| 7 | 仪器调平 | 转动仪器照准部，使长型水准器与任意两个脚螺旋的连接线平行，以相反方向等量转此两脚螺栓，时气泡正确居中，将仪器转动90°，旋转第三个脚螺旋，反复调整两次，仪器精对中后还要再检查调平一次。 | 15 | 1、使长型水准器与任意两个脚螺旋的连接线平行，不正确扣3分。 2、反复调整超过2次，每次扣2分。 3、仪器旋转至任何位置，水准器泡最大值偏离值都不超过1/4格值，每超过1/4格扣2分。 |
| 8 | 瞄准 | 十字丝的纵丝精确地瞄准目标。 | 5 | 使分化板十字丝清晰明确，不正确扣5分。 |
| 9 | 读数 | 照准目标后，打开反光镜，并调整其位置，使读数窗内进光明亮均匀；然后进行读数显微镜调焦，使读数窗内分化清晰，并消除视差，再进行读数。 | 15 | 1、对准目标不到位，扣3分。 2、使标杆的影像清晰，不清晰扣2分。 3、使标杆在十字丝双丝正中，不正确扣4分。 4、如有视差，再进行调焦清楚，仔细检查使标杆在十字丝正中，不正确扣5分。 5、要求两次屈光度一致，不正确扣1分。 6、读数不正确扣10分。 |
| 10 | 收仪器 | 松动所有制动手轮，松开仪器中心固定螺旋，双手将仪器轻轻拿下放进箱内，清除三脚架上的泥土。 | 5 | 1、一手握住仪器，一手旋下固定螺旋，不正确扣2分。 2、要求位置正确，一次成功。每失误一次扣1分。 3、将三脚架收回，扣上皮带，不正确扣1分。 4、动作熟练流畅，不熟练扣1分。 |
| 11 | 自查验收 | 组织依据施工验收规范对施工工艺、质量进行自查验收。 | 5 | 未组织验收扣5分。 |
| 12 | 文明生产 | 文明生产，禁止违章操作，不发生安全生产事故；操作过程熟料，工具、材料摆放整齐，现场清理干净。 | 10 | 1、发生不安全现象扣5分。 2、工具材料乱放扣3分。 3、现场未清理干净扣2分。 |

| 考核项目三 （选项二） | 水泥杆单杆基础施工分坑测量操作 |
| --- | --- |
| 考核要点 及其要求 | 给定条件：考场可以设在培训专用场地进行，场地无障碍。 给定环境：在培训基地上选取一平坦地面。 选择工具、做外观检查。 |
| 现场设备 工具、材料 | 1、工器具：J2光学经纬仪、丝制手套、榔头（2磅）、标杆、皮卷尺（30m）。 2、材料：¢20圆木桩、铁钉（1寸）或记号笔。 3、被考人自备工作服、绝缘鞋，可以自带个人工具。 |
| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 着装 | 工作服、绝缘鞋、安全帽、手套穿戴正确。 | 5 | 1、未着装，扣5分。 2、着装不规范，每项扣1分。 |
| 2 | 工器具、材料选用 | 工器具选用满足作业需要，工器具做外观检查。 | 5 | 1、工器具选用不当，扣3分。 2、工器具未做外观检查，扣2分。 |
| 3 | 架设仪器 | 检查中心桩，将经纬仪放于铁塔中心桩O上，将标杆插于线路方向上。 | 15 | 1、对中、调平、对光不正确，每项扣2分。 2、前方、后方均要测，检查中心桩是否正确，不正确每项扣3分。 |
| 4 | 钉顺线路和横线路方向 | 将望远镜瞄准标杆，调焦，瞄准前后方向桩，仪器控制方向，在视线较好处，钉下顺线路方向的辅助桩，转动水平度盘手轮，将镜筒旋转90°，钉下横线路方向的辅助桩。 | 20 | 1、用十字丝比丝段精密夹住标杆，不正确扣6分。 2、钉出的顺线路和横线路方向的辅助桩，不正确每项扣7分。 |
| 5 | 定出基坑中心点及四个顶点 | 以O点为起始点，在O1、O2、O3、O4分别量出基坑对角线一半长度，得到A、B、C、D四点。 | 25 | 每定错一个点，扣5分。 2、超过标准值的2%，扣5分。 |
| 6 | 画开挖图 | 用石灰坑将基坑四个顶点分别连接起来。 | 10 | 1、未画出基坑图形，扣10分。 2、四点连接，线段弯曲，扣3分。 |
| 7 | 自查验收 | 组织依据施工验收规范对施工工艺、质量进行自查验收。 | 10 | 未验收扣10分。 |
| 8 | 文明生产 | 1、文明生产，禁止违章操作，不发生安全生产事故。 2、操作过程熟练，工具、材料存放整齐，现场清理干净。 | 10 | 1、发生不安全现象，扣5分。 2、工器具材料乱放，扣3分。 3、现场未清理干净，扣2分。 |

| 考核项目四 | 10kV架空输电线路验电、挂接地线 |
| --- | --- |
| 考核要点 及其要求 | 1、在杆塔上实施考试。 2、按现场作业要求，准备工器具。 3、本项目为单人操作，现场配辅助作业人员一名。 |
| 现场设备 工具、材料 | 1、电工常用工具、绝缘手套、围栏、安全标识牌、验电器、0.5t滑车、传递绳、防坠装置。 2、被考人自备工作服、绝缘鞋，可以自带个人工具。 |
| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 着装 | 工作服、绝缘鞋、安全帽、手套穿戴正确。 | 2 | 1、未着装，扣2分。 2、着装不规范，每项扣1分。 |
| 2 | 工具选用 | 10kV接地棒、接地线、验电器、绝缘手套、传递绳、防坠装置。 | 3 | 操作时再次选用工具，每件扣1分。 |
| 3 | 登杆前准备工作 | 1、检查杆塔及作业现场环境：（包括导、地线、杆塔、基础、绝缘子、金具及周边环境等）。 2、绝缘手套、接地线、验电器的检查。 3、安全带、保护绳、防坠落装置的检查与冲击试验。 | 20 | 1、杆塔及周围环境，每漏检一项扣1分。 2、每漏检一项或检查不到位，扣2分。 3、未做冲击试验，每项扣2分。 |
| 4 | 上下塔 | 登杆过程熟练，动作安全、无摇晃，规范使用防坠落装置。 | 20 | 1、动作不安全，每次扣5分。 2、登杆过程不熟练，扣10分。 3、未规范使用防坠落装置，扣5分。 |
| 5 | 验电 | 1、验电时选好工作位置，保持足够的安全距离。 2、正确使用安全带。 3、验电方式、顺序正确。 | 20 | 1、工作位置与导线安全距离不够，扣5分。 2、未戴绝缘手套，扣5分。 3、安全带使用不正确，扣5分。 4、验电方式、顺序不正确，扣5分。 |
| 6 | 挂接地线 | 1、站位正确，方便作业且保证安全。 2、装设接地线应使用绝缘手套。 3、装设接地线顺序正确（先近侧、后远侧）。 4、人体不能触碰接地线。 | 20 | 1、工作位置不正确，扣5分。 2、不使用绝缘手套，扣5分。 3、顺序不正确，扣5分。 4、人体接触接地线，扣5分。 |
| 7 | 其他要求 | 杆上工作： 1、杆上工作时不得掉东西。 2、禁止口中含物。 3、禁止浮置物品。 | 15 | 1、掉一件材料，扣2分。 2、掉一件工具，扣2分。 3、口中含物，每次扣3分。 4、浮置物品，每次扣3分。 |
|  |  | 文明生产 1、符合文明生产要求。 2、工器具在操作中归位。 3、工器具及材料不应乱扔乱放。 |  | 1、操作中工器具不归位，扣2分。 2、工器具及材料乱扔乱放，每件扣1分。 |
|  |  | 安全措施做到“三不伤害” |  | 施工中造成自己或别人受伤，扣2分。 |

| 考核项目五 | 攀登钢筋混凝土电杆安装单横担 |
| --- | --- |
| 考核要点 及其要求 | 1、正确熟练使用登高工器具和安全防护用具，上下杆动作规范自然，不失稳。 2、单横担安装符合工艺要求。 3、本项目为单人操作，现场配辅助作业人员一名、工作负责人一名。辅助工作人员协助被考人完成塔上工具、材料的上吊和下卸工作；工作负责人只监护安全工作。 |
| 现场设备 工具、材料 | 1、工器具：脚扣，安全帽，安全带，传递绳，扳手，工具包，工作手套，钢丝钳，记号笔，钢卷尺。 2、材料：单横担。 3、被考人自备工作服、绝缘鞋，可以自带个人工具。 |
| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 着装 | 工作服、绝缘鞋、安全帽、手套穿戴正确。 | 2 | 1、未着装，扣2分。 2、着装不规范，每项扣1分。 |
| 2 | 工器具、材料选用 | 1、个人工器具：钢丝钳、扳手、记号笔、钢卷尺、工具包等。 2、专用工器具：传递绳、踩板或（脚扣）操作者自选一件。 3、材料准备：选择单横担组件及检查。 | 3 | 1、操作中再次选用工具，每件扣1分。 2、选配错一件，扣1分。 3、少检查一件，扣1分。 |
| 3 | 登杆前检查 | 1、杆身、杆根及拉线检查： 1）杆身无纵、横向裂纹。 2）杆根牢固，培土无下沉。 3）拉线牢固，受力均匀。 2、传递绳检查： 1）传递绳完好，无霉变、断股、散股。 2）传递绳选择正确。 3、安全带检查： 1）安全带具有合格证并在有效试验周期内。 2）安全带使用前做冲击试验。 4、踩板或脚扣检查： 1）踩板或脚扣具有合格证并在有效试验周期内。 2）踩板或脚扣使用前做冲击试验（脚扣必须单腿做冲击试验）。 | 10 | 1、杆身纵、横向裂纹未检查，扣1分。 2、杆根、培土未检查，扣1分。 3、拉线牢固，受力未检查，扣1分。 4、传递绳有缺陷未检查到，扣1分。 5、传递绳选择错误，扣1分。 6、安全带没有合格证、过期未检查到，扣1分。 7、安全带不做冲击试验，扣1分。 8、踩板或脚扣没有合格证未检查到，扣1分； 9、踩板或脚扣不做冲击试验扣2分。 |
| 4 | 登杆 | 1、上、下杆过程中沿同一方向。 2、登高工具与杆身无强烈碰撞。 3、动作安全、无摇晃。 4、踏板登杆小腿绞紧左边绳。 5、使用踏板时钩口朝上。 6、着地规范。 7、注意调整脚扣尺寸，与混凝土杆直径配合，使脚扣胶皮面与混凝土杆接触可靠（脚扣满挂）。 8、双手扶安全带，重心稍向后，动作正确（双手不能抓住安全带）。 9、登杆过程不能出现失控。 | 40 | 1、滚动、或左右登杆，扣5分。 2、强烈碰撞一次，扣5分。 3、发生不安全动作一次，扣5分。 4、小腿不绞紧左边绳，扣5分。 5、使用踏板时钩口朝下一次，扣5分。 6、着地不规范、跳跃，扣5分。 7、脚扣未满挂一次，扣5分。 8、脚扣登杆不系安全带，扣5分。 9、双手扶安全带，重心稍向后，动作不正确，扣5分。 |
| 5 | 进入工作位置 | 1、上杆后一次进入工作位置。 2、安全带使用正确。 3、脚扣不得交叉。 4、站位后，用力自然，双手能同时作业。 | 5 | 1、进入工作位置不正确，扣2分。 2、安全带使用不正确，扣1分。 3、脚扣交叉每次扣1分。 4、单手作业，扣2分。 |
| 6 | 横担安装 | 1、单横担安装位置正确，上下偏差不超过20mm。 2、单横担安装好后水平一致，并与线路方向垂直，上下、左右倾斜不超过20mm。 3、单横担箍顺线路方向穿入，平垫、弹簧垫齐全，位置不颠倒。螺帽拧紧后，螺纹至少漏出两扣。 4、横担孔是条眼的加平垫。但最多每面不能超出两块。 5、横担部件安装紧密。 | 20 | 1、横担位置偏差超过20mm，扣5分。 2、左右、上下偏斜大于20mm扣5分。 3、垫片位置颠倒，扣5分。 4、螺母未拧紧，扣5分。 |
| 7 | 工器具及材料传递 | 1、正确使用绳结。 2、使用传递绳不得出现缠绕。 3、传递绳不能在同侧上下。 | 10 | 1、使用绳结粗一次，扣2分。 2、传递绳缠绕一次，扣2分。 3、传递绳在同侧上下一次，扣2分。 4、吊横担强烈碰撞一次，扣2分。 |
| 8 | 其他要求 | 1、杆上工作时不得掉东西；禁止口中含物；禁止浮置物品。 | 5 | 1、掉一件材料，扣1分。 2、掉一件工具，扣1分。 3、口中含物，每次扣1分。 4、浮置物品，每次扣1分。 |
|  |  | 2、文明生产： 1）符合文明生产要求； 2）工器具在操作中归位； 3）工器具及材料不应乱扔乱放。 | 5 | 1、操作中工器具不归位，扣2分。 2、工器具及材料乱扔乱放，每次扣2分。 |